Конкурсное задание

Компетенция Е53 J «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

Модуль А: Электрооборудование трактора John Deere 8310

Время на выполнение модуля: 2 часа

Модуль В:  Техническое обслуживание ГРМ  двигателя

трактора John Deere 6125

Время на выполнение модуля: 3 часа

Модуль C: Система точного земледелия / системы параллельного вождения

Время на выполнение модуля: 2  часа

Модуль D: «Комплектование пахотного агрегата»

Время на выполнение модуля: 3 часа

Количество часов на выполнение задания:10 ч.

(подпись)

Самошкин Алексей Николаевич,

эксперт WorldSkillsRussia

Наболь Роман Анатольевич, эксперт

Открытый Региональный чемпионат

Модуль А: Электрооборудование трактора John Deere 8310

Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования.

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя диагностику, устранение неисправностей электрооборудования, (трактор John Deere).

Технологическая последовательность выполнения работы:

- Поиск неисправностей электрооборудования и их устранение.

- Считывание идентификационных данных диагностическим сканером.

- Просмотр действенных значений.

- Считывание и сброс ошибок.

Модуль В: Техническое обслуживание ГРМ  двигателя

трактора John Deere 6125

# Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя JOHN DEERE-6125

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования.

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя технологическую последовательность выполнения работы: правильную затяжку болтов крепления головки цилиндров, правильную проверку и регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме (по перекрытию клапанов), проверку правильности регулировки с помощью стетоскопа, соблюдение правил экологической безопасности.

Модуль-С: Система точного земледелия / системы параллельного вождения (рекомендации: агронавигатор с функцией обучения персонала (тренажер).

Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования.

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя технологическую последовательность выполнения работы:

•	Система параллельного движения, подключение навигатора;

•	установка заданной ширины обработки в зависимости от с/х орудия;

•	создание шаблона движения «А+» - параллельное движение по курсоуказателю;

•	создание шаблона движения «Замер площади» -замер площади заданной площадки;

•	просмотр информации: обработанная площадь, площадь замеренной площадки, качество сигнала GPS (количество спутников).

Модуль-D: Комплектование пахотного агрегата (рекомендации: трактор с внешним управлением задней навеской).

Максимум 3 часа;

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания.

Модуль может включать в себя: подготовку к работе; проверку комплектности и исправности сборочных единиц плуга; проверка горизонтального положения рамы плуга; регулировку плуга на заданную глубину пахоты.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.

Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное время, в полном объёме и трактор, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры (ноутбуки, планшеты) в которых будут заложены технологические карты (электросхемы).

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта о выполнение задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день С-2 начала проведения чемпионата.

Конкурсанты не имеющие спецодежды, спецобуви, очков, перчаток, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие специальной обуви, спецодежды, очков к работе на площадке не допускаются.